## Slide 1
2019 OS Lab Study
Arduino GPIO
Notes: 범용 GPIO 보드 만들기
https://fos.cmb.ac.lk/esl/general-purpose-input-output-arduino-shield/

## Slide 2
2019 OS Lab Study
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
}
아두이노 GPIO
blink 예제
C:\Program Files (x86)
\Arduino
\hardware
\arduino
\avr
\cores
\arduino
\wiring_digital.c
wiring.c
\variants
\standard
\pins_arduino.h
(1)
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
Notes: http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/1865
http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/2168

## Slide 3
2019 OS Lab Study
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT); }
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
아두이노 GPIO
button 예제
2
GND

## Slide 4
2019 OS Lab Study
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT); }
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
아두이노 GPIO
button 예제

## Slide 5
2019 OS Lab Study
button 예제
2
5V

## Slide 6
2019 OS Lab Study
button 예제
2
5V
GND
4.7k

## Slide 7
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
잡음 여유
(Noise Margin)

## Slide 8
2019 OS Lab Study
...
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); }
...
아두이노 GPIO
button 예제
풀업(pull-up)
풀다운(pull-down)
D2
<Arduino.h>
#define INPUT 0x0 #define OUTPUT 0x1 #define INPUT_PULLUP 0x2
Datasheet p.59 p.72 p.280
Notes: https://garretlab.web.fc2.com/en/arduino/inside/arduino/wiring_digital.c/pinMode.html
https://garretlab.web.fc2.com/en/arduino/inside/arduino/Arduino.h/digitalPinToPort.html

## Slide 9
2019 OS Lab Study
[조건]
버튼(D2)을 누르면(LOW) seral 통신으로 버튼을 누른 누적횟수를 출력한다.
아두이노 GPIO
버튼 과제

## Slide 10
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
채터링 (chattering) 바운싱(debouncing)

## Slide 11
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
채터링 (chattering) 방지
H/W 해결
S/W 해결

## Slide 12
2019 OS Lab Study
[수행 조건]
* 버튼은 한번에 하나만 누른다.
* 버튼을 누를 때 다음 동작을 수행한다.
버튼(D2)를 누르면(LOW) LED(D13)은 켜진다(ON).
버튼(D3)를 누르면(LOW) LED(D13)은 꺼진다(OFF).
버튼(D4)를 누르면(LOW) LED(D13)은 5회 점멸(1초 간격)한다.
아두이노 GPIO
도전 과제

## Slide 13
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
도전 과제
회로 및 코드
#define BtnOffPin 2 // OFF 모드 버튼 연결 핀번호
#define BtnOnPin 3 // ON 모드 버튼 연결 핀번호
#define BtnBlinkPin 4 // Blink 모드 버튼 연결 핀번호
#define LedPin 13 // 표시 LED 연결 핀번호
#define INTERVAL 500 // 점멸 시간 간격(milliseconds)
uint8_t lastMode = 0; // 이전 모드
unsigned long previousMillis = 0; // 이전 시각
void setup() {
pinMode(BtnOffPin, INPUT_PULLUP); // OFF 모드 버튼 입력 모드(Pull-Up) 설정
pinMode(BtnOnPin, INPUT_PULLUP); // ON 모드 버튼 입력 모드(Pull-Up) 설정
pinMode(BtnBlinkPin, INPUT_PULLUP); // Blink 모드 버튼 입력 모드(Pull-Up) 설정
pinMode(LedPin, OUTPUT); // LED 표시 출력 모드(Pull-Up) 설정 }
void loop() {
static uint8_t ledState = LOW; // LED 상태
static uint8_t blinkTimes = 10; // 점멸 횟수
static unsigned long currentMillis; // 현재 시각
static uint8_t Mode = 0; // Mode 0:Off, 1:On, 2:Blink
Mode = readBtns(BtnOffPin, BtnOnPin, BtnBlinkPin); // 버튼 상태 읽기
currentMillis = millis(); // 현재 시각 읽기
if (Mode != lastMode) {
switch (Mode) {
case 0:
digitalWrite(LedPin, LOW); break;
case 1:
digitalWrite(LedPin, HIGH); break;
case 2:
digitalWrite(LedPin, LOW); // 점멸 준비(LED Off)
blinkTimes = 10; // 점멸 준비(점멸 횟수 세팅)
break;
}
lastMode = Mode; // 바뀐 모드 저장
}
// 이전 모드와 다른 모드 선택 처리 루틴 ===== end
// blink 모드 처리 루틴 ====
if (Mode == 2 ) {
if (currentMillis - previousMillis >= INTERVAL) { // 점멸 시간이 되면
previousMillis = currentMillis; // save the last time you blinked the LED
ledState = !ledState; // if the LED is off turn it on and vice-versa:
digitalWrite(LedPin, ledState); // set the LED with the ledState of the variable:
blinkTimes--;
if (blinkTimes == 0)
lastMode = 0; // 점멸이 끝나면 OFF모드로 전환, 다시 점멸 모드 기동 가능토록함
}
}
// blink 모드 처리 루틴 ==== end
}
// 버튼 값 읽기
int readBtns(uint8_t BtnOFF, uint8_t BtnON, uint8_t BtnBlink) {
if (digitalRead(BtnOFF) == LOW)
return 0;
else if (digitalRead(BtnON) == LOW)
return 1;
else if (digitalRead(BtnBlink) == LOW)
return 2;
else
return lastMode; // 아무 버튼도 누르지 않았으면 이전 모드 반환
}
Button_led_v2.ino

## Slide 14
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 원리
Notes: https://m.blog.naver.com/lagrange0115/220698487936

## Slide 15
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 활용(AC모터 제어)
Notes: https://m.blog.naver.com/lagrange0115/220698487936

## Slide 16
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 실습
<릴레이 모듈>
<pin out>
GND(-)
VCC(+)
SIG(S)
동작 표시
LED
NO
COM
NC

## Slide 17
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 실습(모듈 내부)
Notes: https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/control-high-voltage-devices-arduino-relay-tutorial/

## Slide 18
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 실습
Notes: https://m.blog.naver.com/eduino/220884752484

## Slide 19
int Relaypin = 3;
int Switch = 9;
void setup() {
pinMode(Relaypin,OUTPUT); // 릴레이를 출력으로 설정
pinMode(Switch,INPUT_PULLUP); // 스위치를 입력으로 설정
}
void loop() {
if(digitalRead(Switch)==LOW) // 스위치를 누르면
digitalWrite(Relaypin,HIGH); // 1채널 릴레이 ON
else // 스위치를 누르지 않으면
digitalWrite(Relaypin,LOW); // 1채널 릴레이 OFF
delay(100);
}
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 실습

## Slide 20
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
코딩 시 폰트는 뭘 쓰지…?
https://www.slant.co/topics/67/~best-programming-fonts
Notes: https://futurecreator.github.io/2018/11/12/my-best-programming-font-top-3/
https://github.com/naver/d2codingfont

## Slide 21
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
Relay 실습(AC220V 제어)
Notes: https://m.blog.naver.com/eduino/220884752484

## Slide 22
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
FND 원리
<pin out>
Notes: FND 원리 다이나믹 구동
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=almdri02&logNo=150123104874&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

## Slide 23
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
FND 실습
하나 켜기(배선으로만)
원하는 곳 켜기(코딩으로)
숫자 만들기(코딩으로)
D8 D7 D2 D3
D6 D5 D4 D9
Notes: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=damtaja&logNo=220611918484&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
FND 원리 다이나믹 구동
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=almdri02&logNo=150123104874&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

## Slide 24
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
FND 실습(공통 음극)
byte digitsCC[][8] = { // 공통 음극(CC) {1,1,1,1,1,1,0,0}, //0 {0,1,1,0,0,0,0,0}, //1 {1,1,0,1,1,0,1,0}, //2 {1,1,1,1,0,0,1,0}, //3 {0,1,1,0,0,1,1,0}, //4 {1,0,1,1,0,1,1,0}, //5 {1,0,1,1,1,1,1,0}, //6 {1,1,1,0,0,0,0,0}, //7 {1,1,1,1,1,1,1,0}, //8 {1,1,1,1,0,1,1,0} //9 }; void setup() { for(byte i = 2; i < 10 ; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, LOW); // OFF } } void loop() { for (byte num = 0; num < 10; num++) { displayFND(num); delay(1000); } } void displayFND(byte num) { for(byte i = 2 ; i < 10 ; i++) { digitalWrite(i, digitsCC[num][i-2]); } }
Notes: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=damtaja&logNo=220611918484&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
FND 원리 다이나믹 구동
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=almdri02&logNo=150123104874&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

## Slide 25
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
FND 실습(공통 양극)
byte digitsCA[][8] = { // 공통 양극(CA) {0,0,0,0,0,0,1,1}, //0 {1,0,0,1,1,1,1,1}, //1 {0,0,1,0,0,1,0,1}, //2 {0,0,0,0,1,1,0,1}, //3 {1,0,0,1,1,0,0,1}, //4 {0,1,0,0,1,0,0,1}, //5 {0,1,0,0,0,0,0,1}, //6 {0,0,0,1,1,1,1,1}, //7 {0,0,0,0,0,0,0,1}, //8 {0,0,0,0,1,0,0,1} //9 }; void setup() { for(byte i = 2; i < 10 ; i++) { pinMode(i, OUTPUT); digitalWrite(i, HIGH); // OFF } } void loop() { for (byte num = 0; num < 10; num++) { displayFND(num); delay(1000); } } void displayFND(byte num) { for(byte i = 2 ; i < 10 ; i++) { digitalWrite(i, digitsCA[num][i-2]); } }
Notes: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=damtaja&logNo=220611918484&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
FND 원리 다이나믹 구동
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=almdri02&logNo=150123104874&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

## Slide 26
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
FND 실습(과제)
왼쪽 표를 참고하여 16진법
숫자를 표시하시오.

## Slide 27
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
4Digit 7Segment(1)
FND에
‘0123’
표시하기

## Slide 28
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
4Digit 7Segment(2)
1. TR을 이용하여
아두이노 회로
보호하기
2. FND 시계 만들기

## Slide 29
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
4Digit 7Segment(3)
볼트미터 만들기

## Slide 30
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
ADC
C:\Program Files (x86)
\Arduino
\hardware
\arduino
\avr
\cores
\arduino
\arduino.h
wiring_analog.c
\variants
\standard
\pins_arduino.h
<arduino.h>
#136 int digitalRead(uint8_t);
<wiring_analog.c>
#38 int analogRead(uint8_t pin){…
Notes: http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/1865
http://www.hardcopyworld.com/ngine/aduino/index.php/archives/2168

## Slide 31
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
ADC
int analogRead(uint8_t pin){
uint8_t low, high;
#if defined(analogPinToChannel)
#if defined(__AVR_ATmega32U4__)
if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers
#endif
pin = analogPinToChannel(pin);
#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || efined(__AVR_ATmega2560__)
if (pin >= 54) pin -= 54; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(__AVR_ATmega32U4__)
if (pin >= 18) pin -= 18; // allow for channel or pin numbers
#elif defined(__AVR_ATmega1284__) || defined(__AVR_ATmega1284P__) ||
defined(__AVR_ATmega644__) || defined(__AVR_ATmega644A__) ||
defined(__AVR_ATmega644P__) || defined(__AVR_ATmega644PA__)
if (pin >= 24) pin -= 24; // allow for channel or pin numbers
#else
if (pin >= 14) pin -= 14; // allow for channel or pin numbers
#endif
#if defined(ADCSRB) && defined(MUX5)
// the MUX5 bit of ADCSRB selects whether we're reading from channels
// 0 to 7 (MUX5 low) or 8 to 15 (MUX5 high).
ADCSRB = (ADCSRB & ~(1 << MUX5)) | (((pin >> 3) & 0x01) << MUX5);
#endif
// set the analog reference (high two bits of ADMUX) and select the
// channel (low 4 bits). this also sets ADLAR (left-adjust result)
// to 0 (the default).

## Slide 32
2019 OS Lab Study
아두이노 GPIO
ADC
#if defined(ADMUX)
#if defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
ADMUX = (analog_reference << 4) | (pin & 0x07);
#else
ADMUX = (analog_reference << 6) | (pin & 0x07);
#endif
#endif
// without a delay, we seem to read from the wrong channel
//delay(1);
#if defined(ADCSRA) && defined(ADCL)
// start the conversion
sbi(ADCSRA, ADSC);
// ADSC is cleared when the conversion finishes
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
// we have to read ADCL first; doing so locks both ADCL
// and ADCH until ADCH is read. reading ADCL second would
// cause the results of each conversion to be discarded,
// as ADCL and ADCH would be locked when it completed.
low = ADCL;
high = ADCH;
#else
// we dont have an ADC, return 0
low = 0;
high = 0;
#endif
// combine the two bytes
return (high << 8) | low;
}